### Nagybajcs

### Helyi Építési Szabályzat

## Nagybajcs Községi Önkormányzat Képviselö-testületének

## 12/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete

## / A módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.)

## Módosító rendeletek:

11/2012.(VIII.21.) önkormányzati rendelet

## T a r t a l o m j e g y z é k

## Általános előírások

## 1.§. A rendelet hatálya és alkalmazása

## 2.§. A helyi építési szabályzat

## 3.§. A szabályozás elemi

## 4.§. Területfelhasználás

## Bel-, és külterület

## 5.§. Bel-, és külterület

## 6.§. A belterületi határ módosítása

## Beépítésre szánt területek részletes előírásai

## 7.§. Lakóterületek építési övezetei

## 8.§. Településközponti vegyes területek építési övezetei

## 9.§. Gazdasági területek építési övezetei

## 10.§. Üdülőterületek építési övezetei

## 11.§. Különleges területek építési övezetei

## 12.§. Építési övezetek általános előírásai

## Beépítésre nem szánt területek részletes előírásai

## 13.§. Közlekedési és közmű területek

## 14.§. Zöldterületek övezetei

## 15.§. Erdőterületek övezetei

## 16.§. Mezőgazdasági területek övezetei

## 17.§. Egyéb területek

## Egyéb előírások

## 18.§. Közlekedési létesítmények

## 19.§. Közmű létesítmények

## 20.§. Környezetvédelem

## 21.§. Táj-, és természetvédelem

## 22.§. Települési értékvédelem

## 23.§. Tilalmak és korlátozások

## Záró rendelkezések

## 24.§. Záró rendelkezések

## Mellékletek

## 1. sz. melléklet / / Növények telepítésére vonatkozó általános előírások

## Nagybajcs Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2006. (XI.20.) rendelete a  Helyi  Építési  Szabályzatról

Nagybajcs Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. és az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## I. Általános előírások

## A rendelet hatálya és alkalmazása

- §

- Jelen rendelet hatálya Nagybajcs település közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

- az általános érvényű jogszabályok rendelkezései,

- az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK),

- a jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek szerint szabad.

(3) Jelen rendeletet az 1: 2 500 ma-ú ÉT-2; és az 1: 10 000 ma-ú ÉT-3 szabályozási tervlapokkal együtt kell alkalmazni. (Munkaszám: 04024.) Jelen rendeletet az 1: 2 000 ma-ú É-3/m (Msz.: 11054);  tervlappal együtt kell alkalmazni (munkaszám: 04024).

## A helyi építési szabályzat

- §

- A szabályozási terv jelmagyarázata a terület sajátosságainak megfelelően, illetve a sajátos szabályozási jellemzők érvényesítése érdekében bővíthető.

- Az alkalmazott építési övezetek és övezetek típusa – szabályozási terv alapján – bővíthető.

## A szabályozás elemei

- §

- A szabályozási terv elemei kötelezők vagy ajánlott szabályozási elemek.

- A szabályozási terven használt kötelező elemek:

- Művi értékvédelem:

- Régészeti érdekű terület lehatárolás,

- Helyi védett épület, kompozíció,

- Táj-, és természetvédelem elemei:

- Natura 2000 Habitat területlehatárolás,

- Természeti terület lehatárolás,

- Tervezett védett természeti terület lehatárolás,

- Man and Biosphere terület lehatárolás,

- Talajvízfigyelő kutak és száma,

- Zaj-, és rezgésvédelem elemei:

- Zajvédelmi védtáv,

- Víz-, és talajvédelem elemei:

- Vízbázis védőidom „A” zóna lehatárolás,

- Vízbázis védőidom „B” zóna lehatárolás,

- Egyéb elemek:

- Védőtávolságok,

- Közlekedés elemei:

- 1301 és 1030 sz. országos mellékutak jelölése,

- Tervezett gyűjtőutak jelölése,

- Lakóutcák jelölés (tervezett, meglévő),

- Gyalogos utcák jelölése,

- Kerékpáros utak jelölése,

Vonalas szabályozási elemek:

- Állami alapadatok,

- Államhatár jelölése,

- Közigazgatási határ,

- Belterület határa,

- Beépítésre szánt terület határa,

- Szabályozási vonal (tervezett, meglévő, hosszútávú),

- Területfelhasználási egység határa (tervezett, meglévő),

- Építési övezet határa,

- Építési övezet jele,

- Elővásárlási jog,

- Telken belüli védőfásítás,

- Szabályozási szélesség,

- Megszüntető jel,

- Csatornaáthelyezés után megvalósítható fejlesztés,

- Változó előkert mélység.

- Ajánlott, irányadó szabályozási elemek:

- Irányadó telekosztás,

- Irányadó megszüntető jel,

- Javasolt építményelhelyezés,

- közlekedéshez kapcsolódó egyéb jelek (autóbusz-megállóhely, parkoló),űű

- rágyaloglási távolság,

- intézmények, közműlétesítmények jelei.

- A hosszútávú szabályozási vonallal jelölt megjelölt területek beépítettség számítása során nem vehetők figyelembe. Meglévő beépítések esetén további bővítést nem tesznek lehetővé. A hosszútávú szabályozási vonallal jelölt területek elhagyása rendezési terv módosítását vonja maga után.

- A hosszútávú szabályozási elemek az egyéb fejlesztések figyelembe vétele mellett az igazolt szükségletek alapján kötelező szabályozási elemekké válnak.

- Telken belül fásítandó terület és kötelező fásítás:

- A tervlapon jelölt formában, a telken belüli fásítások és növényzet telepítések megkezdése a használatba vételi engedélyek kiadásának feltétele.

- Azokon területeken, ahol a terven telken belüli védőfásítást irányoznak elő, legalább kétszintes növényzet telepítését kell megkezdeni.

- A növényzet telepítése jelen rendelet 2 sz. melléklete szerint történhet.

## Területfelhasználás

- §.

- A település közigazgatási területe építési szempontból:

a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg

b) beépítésre nem szánt területként került  besorolásra

- A beépítésre szánt terület építési használata szerinti területfelhasználási módok:

- lakóterület:		falusias lakó 					(Lf)-,

- vegyes terület:		településközponti vegyes 			(Vt)-,

- gazdasági terület:		kereskedelmi – szolgáltató 			(Gksz) -,

- üdülőterület:		üdülőházas					(Üü),

- különleges terület:	temetkezési célú 				(Kt),

sport, szabadidő, közösségi terület 		(Ks).

- Beépítésre nem szánt terület lehet:

- közlekedési és közműterület 						(KÖu),

- zöldterület 		(közpark, fásított köztér, zöldterület) 		(Z),-

- erdőterület:		védelmi (védő, védett) 				(Ev),-

gazdasági 					(Eg),-

- mezőgazdasági terület:	általános 					(Má),-

kiskert						(Mk),-

legelő 						(Ml),

- vízgazdálkodási terület 							(V)-

töltés						(Vt)-

hullámtéri erdő					(Ve)-

hullámtéri mezőgazdasági terület		(Vmá).

## II. Bel- és külterület

- §.

- A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától, illetve a jogi állapottól függően – a terv szerint – az alábbi részekre oszlik:

a) belterületek,

b) tervezett belterület:	fejlesztési területek,

c) külterület:	meglévő, megmaradó terület.

## A belterületi határ módosítása

- §.

- Belterületbe kell vonni a tényleges igények függvényében, ütemezhetően az alábbi területrészeket, illetve művelési ágból való kivonással (megváltással) terhelt területek a tényleges igények függvényében, ütemezhetően a szabályozási tervlapon jelölt beépítésre szánt területek határán belüli területrészek.

- Nem kell belterületbe vonni a meglévő iparterületeket, zöldterületeket, valamint a - belterülethez kapcsolódó, de jelenleg is külterületnek számító – vízgazdálkodási területeket.

- A tervezett lakó-, illetve gazdasági-, fejlesztésre előirányzott területeken a belterületbe vonás előtt területet felhasználni és építési tevékenységet folytatni csak ideiglenes jelleggel lehet. A belterületbe vonást követően a közben épült épületek bontása kártalanítás nélkül elrendelhető.

## III. Beépítésre szánt területek  részletes előírásai

## Lakóterületek építési övezetei

- §.

A Szabályozási Terven szereplő övezeti jelek jelkulcsa:

| terület rendeltetése | beépítés módja | legnagyobb beépítettség % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | legnagyobb építménymagasság (m) | legkisebb telekterület (m2) legkisebb telekszélesség (m) | legkisebb zöldfelület (%) |

* Az övezeti jelben „K”-val jelölt jellemző értékét a kialakult állapotra vonatkozó előírások alkalmazásával kell meghatározni.

- A lakóterület sajátos építési használata szerint lehet:

- falusias lakóterület (Lf)

- A lakóterületek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.

- A lakóterület jellemzően alacsony laksűrűségű, a beépített telekrészhez kapcsolódó, vagy önálló – mezőgazdaságilag hasznosított kertterülettel is rendelkezhet. Lakóépületek, a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére is szolgál.

- Falusias lakóterületen elhelyezhető építmények:

- Legfeljebb kétlakásos, egytömegű  lakóépület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- szálláshely szolgáltató épület,

- kézműipari építmény,

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- üzemanyagtöltő,

- 3,5 t meg nem haladó gépjármű tárolására szolgáló építmény.

- A falusias lakóterületen (Lf) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet:

| Építési övezet jele | Lf O/30 4,5/400-K/50 | Lf O/30 4,5/500-K/50 | Lf O/30 4,5/500-16/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 400 kialakult min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 500 kialakult min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 500 min. 16 min. 50 |
| Építési övezet jele | Lf O/30 4,5/500-18/50 | Lf O/30 4,5/600-K/50 | Lf O/30 4,5/600-16/50 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 500 min. 18 min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 600 kialakult min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 600 min. 16 min. 50 |
| Építési övezet jele | Lf O/30 4,5/700-16/50 | Lf O/30 4,5/700-18/50 | Lf O/30 4,5/800-18/50 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 700 min. 16 min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 700 min. 18 min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 800 min. 18 min. 50 |
| Építési övezet jele | Lf O/30 4,5/800-18/50 | Lfvcs O/30 4,5/720-16/50 | Lfv O/30 4,5/800-16/50 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 800 min. 18 min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 720 min. 16 min. 50 /”v” index: az építés övezetben az előkert 5-15 m között változhat, ”cs” index: a terület csak a csatorna áthelyezése után beépíthető/ | oldalhatáron álló max. 30 max. 4,5 min. 800 min. 16 min. 50 /”v” index: az építés övezetben az előkert 5-15 m között változhat/ |
| Építési övezet jele | Lf O/30 6,0/500-K/50 | Lf O/30 6,0/500-16/50 | Lf O/30 6,0/800-16/50 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 30 max. 6,0 min. 500 kialakult min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 6,0 min. 500 min. 16 min. 50 | oldalhatáron álló max. 30 max. 6,0 min. 800 min. 16 min. 50 |

- A szabályozási tervlapon alkalmazott övezetre vonatkozó előírás a saroktelkek esetén és a 20 m vagy azt meghaladó telekszélesség esetén az övezeti előírástól eltérően szabadonálló beépítési módra változtatható.

- A lakóterületen a mellékrendeltetésű épületek csak a főrendeltetésű építmények használatba vételével párhuzamosan helyezhetőek el legkorábban.

- A lakóterületen a mellékrendeltetésű épületek: járműtároló, háztartási tároló, kiskereskedelmi üzlet, műhely, műterem, pince, présház, állattartó, gabonatároló, pajta létesíthető. Az állattartó épület beépíthető alapterülete a telek területének max. 10%-a  lehet, a beépítettség előírt mértékén belül. Az állattartás közegészségügyi és környezetegészségügyi követelményeit külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

- A melléképítmények közül nem helyezhető el az építési övezetben szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop,  siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.

- Az oldalkert meghatározásánál az OTÉK által meghatározott elhelyezési távolságok biztosítandók.

- Az építési övezetek építményei (fő-, mellékrendeltetésű épületek) legalább 25 -legfeljebb 45 fokos tetőhajlásszöggel, színes, pikkelyes fedéssel építendők.

- Az építmények használatbavételi engedély kiadási feltételének közművesítettségi mértéke: ivóvíz, gáz-, elektromosbekötés, szennyvízcsatorna kiépítettsége.

- Az építési övezetek telkein az épületek elhelyezéséhez a jelölt építési határvonalat (építési helyet) kell figyelembe venni; ezek hiányában az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni, illetve a meglévő beépítéshez illeszkedéssel kell alkalmazkodni.

- Az előkertben nem létesíthető pavilon, konténer, elárusító hely, lakókocsi, sátor.

- Az előkert meghatározása során, ha az adott tömbre vonatkozó övezeti előírások szerint telekszélesség minimum 1,5-szerese biztosított, akkor az előkert minimum 5 m és maximum 15 m előkerti mélység között állapítható meg.

## Településközponti vegyes területek építési övezetei

8. §.

- A község területén a vegyes területek sajátos építési használata szerint településközponti vegyes terület található, amely terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

- A vegyes területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.

- Településközpont vegyes területen (Vt) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet.

| Építési övezet jele | Vt SZ/30 4,5/600-20/50 | Vt O/40 4,5/600-20/40 | Vt O/50 6,0/500-K/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 30 max. 4,5 min. 600 min. 20 min. 50 | oldalhatáron álló max. 40 max. 4,5 min. 600 min. 20 min. 40 | oldalhatáron álló max. 50 max. 6,0 min. 500 kialakult min. 30 |
| Építési övezet jele | Vt O/50 7,5/700-K/30 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | oldalhatáron álló max. 50 max. 7,5 min. 700 kialakult min. 30 |

- Az építési övezetben állattartási építmény nem helyezhető el.

- Az építési övezetek telkein az épületek elhelyezéséhez az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni, illetve a meglévő beépítéshez illeszkedéssel kell alkalmazkodni.

## Gazdasági területek építési övezetei

9. §.

- A gazdasági terület sajátos építési használata szerint lehet:

-  kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

- A gazdasági területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.

- A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és irodaépület helyezhető el.

- A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) építési telkei az alábbi táblázat szerinti beépítési jellemzőkkel építhetők be:

| Építési övezet jele | Gksz SZ/40 6,5/1000-K/40 | Gksz SZ/40 6,5/1000-20/40 | Gksz SZ/40 12,5/1500-25/40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 40 max. 6,5 min. 1000 kialakult min. 40 | szabadonálló max. 40 max. 6,5 min. 1000 min. 20 min. 40 | szabadonálló max. 40 max. 12,5 min. 1500 min. 25 min. 40 |
| Építési övezet jele | Gksz SZ/40 7,5/2000-30/40 | Gksz SZ/40 7,5/4000-K/40 | Gksz SZ/40 9,0/2000-50/40 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 40 max. 7,5 min. 2000 min. 30 min. 40 | szabadonálló max. 40 max. 7,5 min. 4000 kialakult min. 40 | szabadonálló max. 40 max. 9,0 min. 2000 min. 50 min. 40 |
| Építési övezet jele | Gksz SZ/40 12,5/2000-25/40 |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 40 max. 12,5 min. 2000 min. 25 min. 40 |

- Az övezetekben előírt legnagyobb építménymagasságtól egyedi esetekben – ha azt a technológia megköveteli (kémény, siló, egyéb technológia) – az eltérést az építési hatóság engedélyezheti.

## Üdülőterületek építési övezetei

10. §.

- Az üdülőterület sajátos építési használata szerint lehet:

-  üdülőházas üdülőterület (Üü)

- Az üdülőházas üdülőterületen (Üü) olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodására alkalmasak. Az üdülőházas üdülőterületen elhelyezhető a tulajdonos, használó számára szolgáló legfeljebb két lakóegységes épület is.

- Az üdülőházas (Üü) üdülőterület építési telkeinek beépítési jellemzői:

| Építési övezet jele | Üü SZ/40 5,0/600-20/50 | Üü SZ/40 5,0/1400-K/50 |
| --- | --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 40 max. 5,0 min. 600 min. 20 min. 50 | szabadonálló max. 40 max. 5,0 min. 1400 kialakult min. 50 |

- Az üdülőterületek építési övezeteiben állattartó épület, valamint melléképület nem létesíthető.

## Különleges területek építési övezetei

11. §.

- A különleges terület (K) sajátos használata szerint lehet:

- temető, illetve kegyeleti rendeltetésű terület (Kt),

- szabadidő, sport, közösségi terület (Ks).

- A különleges területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.

- A temető, illetve kegyeleti park rendeltetésű terület a sírhelyek, síremlékek, ravatalozó(k) építményeinek elhelyezésére szolgál.

- A szabályozási tervlapokon jelölt temető védtáv kegyeleti szempontokat jelent, mellyen belül nem engedélyezhető a kegyeleti érdekeket sértő épület, építmény.

- A (Ks) építési övezetben  sportépítmény, közösségi, szórakoztató épület és szolgáltató épület helyezhető el.

- Az Ks jelű építési övezet beépítési jellemzői:

| Építési övezet jele | Ks SZ/10 7,5/K- K/80 |
| --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 10 max. 7,5 kialakult kialakult min. 80 |

## Építési övezetek általános előírásai

12. §.

- Az építési övezetekben a nem kialakult (még nem vagy jellemzően nem beépített, illetve átalakításra szánt) területeken a telkek kialakításának, illetve beépítésének szabályait a vonatkozó építési övezeti előírások szerint kell betartani.

- Kialakult állapotnak tekintendő a „K” jelű tömb és az övezeti jelben meghatározott paramétereknek nem megfelelő kialakult állapot. Építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni ezeken a területeken az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával, ha a célzott hasznosítás jellege, a tervezett beépítés mértéke - beépítettség és építménymagasság - valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez, azaz az illeszkedési szabály életbe léptetésével lehet.

- A „K” jelű tömbben a telekmegosztás engedélyezhető, ha a kialakuló és visszamaradó telek szélessége min. 14 m és a min. teleknagyság eléri az övezeti jelben előírt legkisebb teleknagyságot.

- A közigazgatási területen nyeles telkek kialakítása nem engedélyezhető.

- Az építési övezetekben a már kialakult területeken az (1) bekezdésben hivatkozott övezeti előírások helyett a továbbiakban felsorolt esetekben alkalmazható az illeszkedési szabály:

a) Ha a telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az építménymagasság nem növelhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.

b) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható, de átépítés esetén az új épület magassága nem haladhatja meg a szomszédos épületek építménymagasságának átlagát.

c) Ha a telek jelenlegi beépítési módja nem felel meg az övezetre előírtnak, vagy az előírás szerinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt átépítésnél, vagy új épület elhelyezésénél nem érvényesíthető, akkor az építési hatóság meghatározhatja az övezeti előírástól eltérő beépítési módot, a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betartása mellett.

- Az egyes telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben jelölt beépítési vonal, építési hely határát kell figyelembe venni, ezek hiányában az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Kialakult tömbben az előkert esetén az utcában kialakult jellemző állapotot kell irányadónak tekinteni, illeszkedéssel kell építményt elhelyezni.

- Az építési hely előkerti határvonala egyben az építési vonal is.

- Beépítésre szánt területen a szabályozási tervlapon jelölt talajvízpotenciál görbe által meghatározott mBf figyelembe vétele, előírása az építési engedélyek kiadásának feltétele.

- Közlekedési csomópontban kerítés építési engedélyének kiadása csak az útkezelő véleményének megkérése után történhet.

- A lakó-, és üdülőövezetben az építmények gerincmagassága nem haladhatja meg a terepszinttől számított 10 métert.

- A lakó és gazdasági építési övezetekben az építménymagasság megállapítása során az adott építmény szomszédos ingatlanjain található építménymagasságához illeszkedni kell, a szomszédos építmények magasságától max. 2 m különbséggel lehet eltérni, az építési övezetre vonatkozó egyéb előírásoktól eltérően is.

- Terepszint alatti építmény a telek – építési előírásokban meghatározott – beépíthető területének 100%-a, és a telek nem beépíthető (szabad) területének 50%-a alatt létesíthető.

- Az építmények homlokzatán megjelenő szerelt kéményeket a homlokzat vagy tető színével harmonizáló módon kell megvalósítani.

- Az építési övezetekben a 1 sz. melléklet szerinti növények telepítésére vonatkozó általános előírások betartása szükséges.

## IV. Beépítésre nem szánt területek részletes előírásai

## Közlekedési és közműterületek

13. §.

- A közlekedési és közműterület rendeltetése, illetve használata szerint általános közlekedési és közműterület (KÖu).

- Az általános közlekedési és közműterületek övezete a közlekedés, közmű és hírközlés céljára kijelölt terület. Az övezetben az OTÉK előírásai alkalmazandók.

## Zöldterületek övezetei

14. §.

- Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, amely nagyságától, elhelyezkedésétől és kiépítettségétől függően lehet közpark (Z), illetve közlekedési területekhez kapcsolódó szélesebb köztér. A zöldterületeknek közterületről közvetlenül megközelíthetőnek kell lenni.

- A közpark területen a pihenést és a testedzést szolgáló építmények helyezhetőek el (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér), továbbá a terület fenntartásához szükséges épületek.

- A közpark területének legalább 75%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, illetve fenntartani, kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek kell lennie.

- Növényzet telepítése során kerülni kell a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazását, ültetését.

- A szabályozási tervlapon jelölt beépíthető közpark (Z) beépítési jellemzői:

| Építési övezet jele | Z SZ/2 4,5/Terv/75 |
| --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 2 max. 4,5 tervlap szerint tervlap szerint min. 75 |

- Közpark területén és egyéb közterületen fák kivágása, csonkolása csak akkor engedhető meg, ha:

a) a fa egészségi állapota,

b) a balesethárítás,

c) a közegészségügyi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik.

- Korlátolt közhasználatú zöldterületnek tekintendő a településen a temető (bezárása esetén kegyeleti park) és új temető területe.

- A zöldterületeken a növényzet telepítése a rendelet 1 sz. melléklete szerint történhet.

## Erdőterületek övezetei

15. §.

- Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott terület.

- Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából:

a) véderdő (Ev),

b) gazdasági (Eg),

c) egészségügyi, turisztikai erdő (Ee),

- A szabályozási terven védelmi rendeltetéssel szabályozott véderdő (Ev) területén építmény nem létesíthető. Kivételes esetben építmények akkor létesíthetők, ha az az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarja és annak fenntartása, karbantartása miatt indokolt.

- Gazdasági rendeltetésű erdő területén (Eg) az erdőgazdálkodáshoz és vadgazdálkodáshoz rendeltetésszerűen kapcsolódó építmények helyezhetők el (a területileg illetékes erdészeti hatóság előzetes engedélyével).

| Építési övezet jele | Eg SZ/0,5 4,5/10000- -/- |
| --- | --- |
| Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Telekterület (m2) Telekszélesség(m) Zöldfelület (%) | szabadonálló max. 0,5 max. 4,5 min. 10000 - - |

## Mezőgazdasági övezetek

16. §.

- Mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő területfelhasználási egységekbe tartozik:

- általános mezőgazdasági terület (Má)

- mezőgazdasági kiskert (Mk)

- legelő terület (Ml)

- A mezőgazdasági területek tagozódásánál gondoskodni kell a területek úttal történő megközelíthetőségének biztosításáról. Zárványterületek nem alakíthatóak ki, a meglévők feltárásáról gondoskodni kell.

- Mezőgazdasági területek esetében a rendelet 2 sz. mellékletében megfogalmazott telepítési távolságok tartandóak.

- Mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei a vonatkozó előírások alapján helyezhetők el.

- Mezőgazdasági birtoktest az OTÉK vonatkozó előírásai alapján létesíthető, kivétel a nagylétszámú állattartásra vonatkozó építmények, mely a település lakott területeitől 500 m-en belül, az erre kijelölt üzemi, farm területek kivételével, nem létesíthető.

- Az egyéb korlátozások figyelembe vételével mezőgazdasági területek esetében az állattartó építmények elhelyezése a rendelet 1 sz. mellékletében meghatározottak szerint történhet.

## Egyéb területek

17. §.

- Az egyéb területek a vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek (Vg) a vízfolyások, tavak, tározók vízmedre, vízbeszerzési területek és védő területeik, illetve vízmű területek.

## V. Egyéb előírások

Közlekedési létesítmények

18. §.

- A település területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásai szerint lehet.

- A közutak és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet kell biztosítani.

- A közúthálózat elemei számára az alábbi osztályba sorolást kell tartani:

| Meglévő |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1301 sz. összekötő út |  |  |  |
|  | Külterületi szakasza: |  | KV B |
|  | Belterületi szakasza |  |  |
|  | - Petőfi S. út: |  | BV.c C |
|  | - Iskola u.: |  | BV.c D |
| 1303 számú összekötő út |  |  |
|  | Külterületi szakasza: |  | KV C |
|  | Belterületi szakasz |  |  |
|  |  | - Szabadi u: | BV.c C |
| Lakóutcák: |  | BVI.d C |
| Tervezett |  |  |  |
| Lakóutcák: |  | BVI.d A |
| A tervezett új összekötő út |  |  |
|  | Külterületi szakaszon: |  | KV B |
|  | Belterületi szakaszon: |  | BV.c A |

- A szabályozási szélességgel meghatározott területsávok mentén létesítményt elhelyezni csak az út szabályozási szélességének megtartásával lehet.

- A szabályozási szélességen belül a közút létesítményei, berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. Egyéb létesítmény csak a község mindenkor hatályos közterület-használati rendelete, illetve az illetékes útügyi hatóság állásfoglalása alapján helyezhető el.

- A szabályozási szélességbe eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység – területsáv kialakításának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes útügyi hatóság állásfoglalása alapján engedélyezhető.

- Új utak és utcák kialakításánál legalább egyoldali fasorok helyét biztosítani kell. Ahol a szabályozási szélességek és a közműadottságok lehetővé teszik, a meglévő utcákban is fasorokat kell telepíteni, illetve a meglévő fasorokat ki kell egészíteni. Fasortelepítéseknél kerülni kell a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazását, ültetését. A fajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fajokat.

Közműlétesítmények

19. §.

Általános előírások

- A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműüzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.

- A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.

- A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.

- A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni.

- Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

## Vízellátás

- A vízvezetékek a védőtávolság igénye a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírás szerint biztosítandó.

- A tervezési területen megvalósuló építmények oltóvíz ellátását biztosítani kell. Ennek érdekében a közműves ivóvíz hálózatot kell kialakítani, illetve oltóvíz tároló medencét kell létesíteni, amennyiben szükséges.

- A vízvezeték – hálózat körvezetékes módon kerüljön kiépítésre.

## Vízelvezetés

- A szennyvizekkel a környezetet terhelni nem lehet, a szennyvízcsatornázás kiépítésének alapfeltételei:

a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.

b) A nyílt árkokra, patakra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetések nem engedélyezhetők.

c) A településen a csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követően az érintett telkeket a közcsatornára kell kötni.

d) Új telekalakítással, tömbfeltárással kialakításra kerülő telkekre és valamennyi beépített, illetve beépítésre szánt területre javasolt egyéb övezetbe tartozó épület építésére engedély csak akkor adható, ha a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztatható.

- A kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet, telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.

- A vízfolyások, tó, tározó mellett 10-10 m, a kisebb vízfolyások partéleitől 6-6 m, az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1m, szélességű sáv karbantartás, illetve árvízi védekezés számára szabadon hagyandó.

- A település hosszú távú arculatformálását meghatározó csapadékvíz- és belvízrendezési terv készítése ajánlott, melynek fontosabb elemei rögzítésre kerületek a szabályozási tervben, illetve pontosításukkal azokat át kell vezetni a hatályos rendezési tervekbe továbbiakban is.

- A csapadékvíz elvezetését a burkolt utakkal feltárt területen, új valamennyi beépítésre javasolt területen nyílt vagy zárt csapadékcsatornával szabad engedélyezni. A meglévő beépített, illetve a beépítésre szánt területen a nyílt árokrendszerű felszíni vízelvezetés korszerűsítésére törekedni kell, javasolt az utak korszerűsítése alkalmával zárt csapadékvízelvezetési rendszer kiépítése.

- A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

- 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkolófelületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.

## Villamos energia ellátás

- A nagyfeszültségű, illetve a középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatok biztonsági övezetét szabadon kell hagyni.

- Esztétikai és területgazdálkodási szempontból a burkolt utakkal rendelkező területeken, új beépítésre szánt területen, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási-, villamosenergia-ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni elsődlegesen földkábeles fektetéssel lehet.

- Burkolat nélküli utakkal feltárt területeken, valamint beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése fennmaradhat területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a villamos energia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

- Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

## Földgázellátás

- A települést ellátó nagyközépnyomású vezetékek, a gázfogadó, a nyomásszabályozók helyét és ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. Az érintő tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető. A településen belüli gázelosztás jellemzően középnyomáson megoldott, új utcák szabályozási szélességét ennek megfelelően kell alakítani.

- Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.

## Távközlés

- Településrendezési szempontból a távközlési hálózatot létesítésekor, illetve rekonstrukciójakor földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni. Ahol a föld feletti vezetés egyenlőre fennmarad területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási  és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.

- Közszolgálati táv- és hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Táv- és hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön.

Környezetvédelem

20. §.

- Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre. A káros környezeti hatás értékét a területen már meglévő „háttér” értékekkel együtt kell figyelembe venni. A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni, illetve megkérni.

- A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre, beruházásokra a vonatkozó jogszabályok alapján környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni.

- A területről a befogadóba vezetett csapadékvíz minősége nem lehet rosszabb a vonatkozó jogszabály III. általános területi kategória határértékeinél, illetve a csapadékvíz bevezetése miatt kialakult környezetterhelés a talajban és a felszín alatti vizekben nem haladhatja meg a vonatkozó rendelet „B” fokozottan érzékeny területek szennyezettségi határértékeit.

- Közműpótló berendezés csatornázott területen nem tervezhető. A közcsatornába vezetendő szennyvizek szennyezőanyag koncentrációja nem lépheti túl a hatályos rendeletekben előírt küszöbértékeket.

- A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre előzetes, esetenként részletes hatásvizsgálatot kell készíteni.

## Föld védelme

- A közigazgatási területen csak olyan tevékenységek folytathatóak, amelyek során szennyező és környezetet veszélyeztető anyagok nem kerülnek a talajba,

- A termőföld védelmét a termőföldről szóló törvény alapján kell biztosítani.

- Mezőgazdasági területen talajtani szakvélemény alapján csak a vonatkozó rendelet szerint kezelt szennyvíziszap és tisztított szennyvíz helyezhető el. Az elhelyezési engedélyt 5 évenként meg kell újítani. Termőföldet beruházás céljára csak az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb mértékben szabad igénybe venni. A humuszos termőréteg megőrzéséről gondoskodni kell.

- Az 1 ha-t meghaladó belterületi földek más célra való felhasználását megelőzően a talajvédelmi szakhatóságok hozzájárulása (Megyei Talajvédelmi Szolgálat) és a földügyi (területileg illetékes Körzeti Földhivatal) engedélye szükséges.

## Vizek védelme

- A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni a vonatkozó rendeletben előírt határértékek betartásával. Ahol erre nincs lehetőség, csak szivárgásmentesen kialakított szennyvíztároló vagy a hatályos rendelet „B” szennyezettségi határértékeinek megfelelő kis szennyvíztisztító berendezés engedélyezhető.

- Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál – a technológiai fegyelem és a határértékek betartása érdekében – szükség esetén a vizeket kezelni, tisztítani kell. A felszíni vízbe csapadékvíz/tisztított szennyvíz csak akkor vezethető, ha a vonatkozó rendeletek előírásai lehetővé teszik és annak határértékei betartásra kerültek.

- A bekötések engedély kötelesek.

- Vízfolyásba csak a környezetvédelmi hatóság által határozatban megadott határértéket nem meghaladó vizek vezethetők. Ez vonatkozik a hővel szennyezett bevezetésekre is. A meglévő és távlati vízbázisok védelmét biztosítani kell. A terület a vonatkozó rendelet alapján „B” érzékeny terület. Az intézkedési szennyezettségi határérték Ci= C1.

- A szennyvízcsatorna hálózat kiépülte után a háztartási és ipari szennyvizeket a csatornahálózatba kell kötni. Szennyvíz szikkasztása nem, gyűjtése külterületen indokolt esetben engedélyezett. A befogadóba kötött szennyvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó rendelet előírásainak.

- A szennyezésnek kitett területeken (nagyobb állattartó létesítmények) monitoring kutak létesítése javasolt a talajvíz minőségének ellenőrzése céljából évi kétszeri mintavétellel.

- A trágyát és csurgalékot szivárgásmentesen kialakított gyűjtőhelyen kell gyűjteni, a kiszórt trágyát mielőbb be kell forgatni.

- A talajvíz minőségének megóvása a bányatavak hasznosítása során kiemelkedően fontos szempont. A hasznosítás vízjogi engedély köteles.

- Az élővizek fenntartási munkáinak elvégzéséhez a szükséges szélességű parti sávot szabadon kell hagyni.

- Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.

## Levegőtisztaság védelme

- Ipari létesítményeknél a légszennyező forrásokra a határértékeket az alapbejelentés után a Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban adja meg.

- Légszennyező tevékenység esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok szerint, illetve nem lépheti túl rendeletekben előírt határértékeket.

- Hulladékot nyílt téren, illetve háztartási tüzelőberendezésben égetni tilos.

- Közút, töltés, árok és más vonalas létesítmény tengelyétől 100 m-en belül bármely növényzet égetése tilos. Egyéb esetekben az égetés csak engedéllyel végezhető.

## Zaj- és rezgésvédelem

- Az ipari és szolgáltató tevékenységet gyakorló létesítmények részére a betartandó határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság a létesítés során írja elő.

- Lakó-, valamint az oktatási, egészségügyi intézmények zajvédelmi szempontból védett területnek minősülnek.

- A közutak zajvédtávval jelölt területén belül az építmények huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helységei passzív zajvédelemmel ellátandóak.

## Hulladékgazdálkodás

- A település területén törekedni kell a keletkezett hulladékok csökkentésére, minél nagyobb arányú hasznosítására.

- Meg kell oldani a szelektív hulladékgyűjtést és a kommunális hulladék szervesanyag tartalmának csökkentését. A települések szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályozását a vonatkozó rendeletek szerint kell megvalósítani. A területi hulladékgazdálkodási terv kihirdetése után el kell készíteni a helyi hulladékgazdálkodási tervet.

- A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a mindenkor érvényben lévő önkormányzati köztisztasági rendeletben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani, összhangban a hulladékgazdálkodási törvényekkel. A település szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a vonatkozó rendelet előírásait kell figyelembe venni.

- A veszélyes hulladékokat az ipari és szolgáltató cégeknek, a lakossági veszélyes hulladék begyűjtőknek a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell gyűjteniük, ártalmatlanítaniuk, dokumentálniuk.

- A szippantott szennyvizek ürítése az erre kijelölt szennyvíztisztító telepen kialakított ürítőhelyen lehetséges.

- Dögtemető, dögkút, szennyvíziszap tároló nem létesíthető.

Táj- és természetvédelem

21. §.

- Védett természeti területen a természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelmét biztosítani kell:

a) a táj karakterét megváltoztató tereprendezés, földmunka nem engedélyezhető,

b) vízfolyások rendezése, karbantartása, vízmosások megkötése csak a természeti és táji értékek károsítása nélkül, tájba illő módon – természetszerűen történhet.

c) nád, avar, gyep, gaz, erdészeti és mezőgazdasági hulladék égetése tilos.

- Védett természeti területen az OTÉK szerinti építmények csak akkor és úgy létesíthetők, hogy a természeti értékek fenntartása biztosítható legyen.

- A nádasok fenntartását, kezelését, hasznosítását úgy kell folytatni, hogy az egyidejűleg biztosítsa a természet-környezet-és vízminőség védelmi követelményeket. A művelési ág megváltoztatása csak akkor lehetséges hatósági engedély alapján, ha a nádas helyreállítása már nem lehetséges. A nádgazdálkodásról az ingatlan tulajdonosa/vagyonkezelő köteles gondoskodni.

Települési értékvédelem

22. §.

- A Települési értékvédelem kiterjed:

helyi védettségre,

egyéb örökségvédelmi területek (régészeti lelőhely stb.).

- A helyi védelem megállapítására vagy visszavonására az önkormányzat képviselő-testülete Helyi értékvédelmi  rendeletben dönt. Az egyes védelemre javasolt objektumok listájának módosítása nem jár a Helyi Építési Szabályzat rendeletének módosításával.

- Helyi védelemben részesühetnek az (5) bekezdés szerinti előírások megtartásával a mellékletben is felsorolt helytörténeti, településképi szempontból értéket képviselő építmények (esetleg környezetük), valamint a régészeti leletmentési területek.

- A helyi védelemben részesített épületen (útszakaszon) bármilyen beavatkozás (építés, felújítás, átalakítás, funkcióváltoztatás), illetve ezekre hatósági engedély kiadása csak a képviselő-testület határozata alapján végezhető. A felújítást, átalakítást az épület (beépítési struktúra) eredeti formavilágának megfelelően lehet elvégezni. A helyi védelmű épület bontása csak a testület védelmet megszüntető határozata alapján lehetséges.

- Helyi védett épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el épületgépészeti és villamos mérőóra és nyomáscsökkentő berendezés.

- A helyi védett épület csak igen indokolt megalapozott esetben bontható el, a védelem megszüntetése után. A hatóságnak joga van a döntés megalapozottsága érdekében szakértőket bevonni. Ezen épületek bontása esetén az épületet fel kell mérni, a terveket és a fotódokumentációt archiválni kell.

- A helyi védettségi értékekről katasztert kell vezetni, amelynek alátámasztó anyagát a fényképes, rajzos és leíró anyag képezi. A katasztert időszakosan felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.

- Helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését minden jogi vagy természetes személy kezdeményezhet, dokumentáció benyújtásával.

- Szabálysértést követ el, aki a védett építészeti értékeken engedély nélkül változtatást eszközöl, és a törvény adta kereteken belül bírsággal sújtható.

## Melléklet (ad 22.§ (9) bekezdéséhez)

## Nagybajcs község helyi védelemben részesítendő objektumai

- Petőfi és Kossuth utca sarkán levő fakereszt,

- A Dunasor és Petőfi utca sarkán található Mária fülke,

- Lakóházak, építmények: 21, 22, 78, 170 hrsz.,

- Szent György szobor,

- Templom és Kőkereszt, Mária szobor, Világháborús emlékmű.

Tilalmak és korlátozások

23. §.

- Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt:

- Az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m távolságon belül, ahol építményt elhelyezni a közlekedési hatóság engedélyével lehet,

- Közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 19. § szerint,

- Egyéb környezetszennyező létesítmények védőtávolságán belül a 20. § szerint,

- Lakó-és, üdülőterület 500 m-es környezetében nagylétszámú állattartó építmény tekintetében.

- Árvízvédelmi területen, a töltéslábtól számított 110 m-en belül, pince, stb., azaz térszín alatti építmény, építményrész, a szükséges alapozási munkálatokon kívül nem létesíthető,

- Védett természeti területen és természeti területen a távközlési magasépítmények nem helyezhetőek el, bányaművelés nem folytatható..

- Építési korlátozás alá – egyéb szempontok miatt – eső területek:

- a szabályozási tervben Ev-vel jelölt területek a 14. § szerint.

- Sajátos jogintézmények

- Elővásárlási joggal terhelt területek:

077/2,3,4,5,6 hrsz-ú területek tó rehabilitáció céljából,

065/28,29; 073/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 hrsz-ú területek, és

011/1,2,3,4,5,6,7 hrsz-ú területek a helyi gazdasági lehetőség egységes megteremtése érdekében.

## VI. Záró rendelkezések

24. §.

- Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

- A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/1990. számú tanácsrendelet, a 6/1992. (VIII.5.) KR. sz.  rendelet, a 11/1995. (X. 02.) KR: sz. rendelet, a 7/1999. (V.11.) KR. sz. rendelet .

…………………………….				……………….……………

Huszár Imre					Medvigné dr. Mózes Éva

polgármester					jegyző

Kihirdetve: 	2006. november 20.

Nagybajcs Polgármesteri Hivatal Hírdetőtábláján

……………………………….

Medvigné dr. Mózes Éva

jegyző

## Mellékletek

1 sz. melléklet

## Növények telepítésére vonatkozó általános előírások:

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:

    - belterületen és külterületnek a kiskerten belül eső részén

  - szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 m,

  - 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 m,

  - 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,00 m.

  - 3-6 m növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 5,00 m,

  - 6 m-nél magasabbra növő gyümölcs. És egyéb fa esetében 8,00 m

  - gazdasági célú fatelepítés nem engedélyezett.

- külterületnek a mezőgazdasági kerten kívül eső részén

  - gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében 0,80 m,

  - minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,0 m,

  - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m,

  - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m,

  - vadalanyra oltott alma- és körtefa-, továbbá kajszifa esetében 4,00 m,

  - cseresznyefa esetében 5,00 m,

  - dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m.

- külterületnek a mezőgazdasági kerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kert, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

  - 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m,

  - 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,20 m,

  - 2 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 m,

  - fa esetében 8,00 m.

Közút területén – szőlő, gyümölcsöstől és kerttől – minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter, 3 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 5,0 m távolságra szabad ültetni (telepíteni).

# Footnotes

Megállapítva a 11/2012. (VIII.21) önkormányzati rendelettel.

Megállapítva a 11/2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel.